| Position | Leistung/Beschreibung | Einheit Stück | Einzelpreis Euro | Gesamt- preis Euro |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | struktur Atoll-Duschtasse (quadratisch) mit angeschäumten PUR Hartschaumelement, ebenerdig einsetzbar, rollstuhlbefahrbar, 8 mm durchgefärbte Platte Oberfläche PMMA, umlaufende integrierte Abdichtung von Wand und Fußbodenanschlüssen aus querelastischem, vlieskaschiertem Fugendichtband zum Abdichten von Fugen unterhalb keramischer Beläge in Feucht und Nassräumen, sowie mittig eingebautem Bodenablauf mit Geruchsverschluss und Sichtteil chrom Duschtasse mit integriertem Gefälle von ca. 3 % Format: Elementstärke: 170 mm Bodenablauf: Fabr. HL 522, waagerecht/senkrecht Ablaufleistung: 30 l/Min Bodenablauf Rohrdurchmesser : DN 50 Struktur Artikelnummer: Fabrikat: Struktur Kunststofferzeugungs-GmbH A-4501 Neuhofen Tel. +43(0)7227 / 6281-0 Fax +43(0)7227 / 6281-11 |  |  |  |
|  | Struktur Flüsterwannen - Badewannenträger Aus FCKW-freiem, geschäumten Polyurethan, schall- und wärmedämmend, außen Hartschaum (Rohdichte 60 kg/m³), innen Weichschaum (Rohdichte 17 kg/m³), mit Randverstärkung (Rohdichte 100 kg/m³) direkt auf die Wanne formstabil in einem Stück geschäumt, Wannenträger 15 mm hinter Wannenrand zurückversetzt für direkte Fliesenaufnahme, sofort direkt verfliesbar, mit vorgeschnittener Aussparung für die Ablaufgarnitur. Passend zu der Badewanne des Herstellers: Modell: Nr.: Gesamthöhe Wanne/Träger: 58 cm bzw. individuell Abmessung (Länge/Breite/Höhe): Fabrikat: Struktur Kunststofferzeugungs-GmbH A-4501 Neuhofen Tel. +43(0)7227 / 6281-0 Fax +43(0)7227 / 6281-11 |  |  |  |
|  | Struktur Flüstertassen - Duschtassenträger Aus FCKW-Freien, geschäumten Polyurethan, schall- und wärmedämmend, außen Hartschaum (Rohdichte 60 kg/m³), innen Weichschaum (Rohdichte 17 kg/m³), mit Randverstärkung (Rohdichte 100 kg/m³) direkt auf die Duschtasse formstabil in einem Stück geschäumt, Duschtassenträger 15 mm hinter Duschtassenrand zurückversetzt für direkte Fliesenaufnahme, sofort direkt verfliesbar, mit vorgeschnittener Aussparung für die Ablaufgarnitur. Passend zu der Duschtasse des Herstellers: Modell: Nr.: Gesamthöhe Duschtasse/Träger: 17 cm bzw. individuell Abmessung (Länge/Breite/Höhe): Fabrikat: Struktur Kunststofferzeugungs-GmbH A-4501 Neuhofen Tel. +43(0)7227 / 6281-0 Fax +43(0)7227 / 6281-11 |  |  |  |
|  | Ausführungsvarianten (resultieren aus den Innentiefen) Standardwanne mit einer Innentiefe bis 45 cm = Gesamthöhe 58 cm Standardwanne mit einer Innentiefe über 45 cm = Gesamthöhe 60 - 62 cm Standardduschtasse mit einer Innentiefe von 2 - 7,5 cm = Gesamthöhe 17 cm Standardduschtasse mit einer Innentiefe von 8 - 11,5 cm = Gesamthöhe 22 cm Standardduschtasse mit einer Innentiefe von 12 - 18 cm = Gesamthöhe 30 cm Sonderhöhen per cm gegen Aufpreis möglich Stufen, Ecken und Vorbauten per cm gegen Aufpreis Nischenfüllstücke per cm gegen Aufpreis |  |  |  |

Ausschreibungstext